Приложение 1

# Техническая спецификация закупаемых работ

«Капитальный ремонт ограждения территории ГККП «Каргалинской центральной районной больницы в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области »

На основании Постановления Правительства РК 29 XII 2012ж №1772 и согласно плана мероприятий по проведению подготовительной работы и созданию условий, необходимых для реализации Программы занятости 2020 в Актюбинской области в 2013 году обязательное требование предоставления до пятидесяти процентов создаваемых рабочих мест участникам Программы, проживающим в населенном пункте, где реализуется инфраструктурный проект (по направлениям центров занятости населения).

Создание 5 рабочих мест. В том числе 3 из цетра занятости населения.

Проемы.

Оконнные блоки: Снятие оконных переплетов остекленных - 16,8 м2

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 14 шт

Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях – 4,6 м2

Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 – (1,21м*0,99 м=14 шт) – 16,8 м2 проемов

Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные – импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 – 16,8 м2

Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах – 15,4 м

Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 450 мм – 15,4 м

Дверные блоки: Снятие дверных полотен внутренних и наружных – 21,97 м2

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 11 шт

Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 – 17,47 м2 проемов

Блоки дверные однопольные окрашенные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние – (2,13 м*0,87 м=8 шт) – 14,82 м2

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние – 2,07м*1,28 м – 2,65 м2

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни – 9 шт

Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 – 4,5 м2 проемов

Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные -2,1 м*0,87 м -1,85 м2

Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двухпольные – 2,07м*1,28 м – 2,65 м2

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни – 2 шт

Установка оконных рельефных стальных решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением – 1,03 м*1,05 м= 5 шт – 5 решетка

Электроосвещение.

Прокладка скрытой проводки в бороздах – 163 м провода

Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для подвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3*1,5мм2  - 0,163 (1000 м)

Демонтаж выключателей, розеток – 20 шт

Монтаж выключателей, розеток – 20 шт

Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 – 10 шт

Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С – 10 шт

Монтаж светильников подвесных потолков с четыремя люминесцентными лампами на кронштейнах – 21 шт

Светильники люминесцентные 4-х ламповые – 21 шт

Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ8799-75), тип 80С-220 – 84 шт

Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ 15, ЛД 15, ЛТБ 15, ЛХБ 15 – 84 шт

Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (2;4; 6; 9) – 10 шт

Светильник подвесной – 10 шт

Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100 – 10 шт

Сантехнические работы.

Пробивка отверстия для вывода канализационной трубы в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича – 1 отверстие

Пробивка отверстий для канализационных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич – 11 отверстие

Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (подводка к раковинам и умывальникам) – 42 м

Установка одиночных умывальников с кронштейнами, сифонами, с подводкой холодной воды – 5 комплект

Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм – 5 шт

Краны водоразборные настенные полированные из латуни марки КВ-20, Dy 20 мм – 5 шт

Установка раковин с сифонами, кранами водоразборными – 3 комплект

Внутренний водопровод.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм с подводкой к раковинам и умывальникам – 50 м трубопровода

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм – 2 шт

Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм – 2 шт

Система отопления.

Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе – 52 м

Демонтаж радиаторов массой до 80 кг – 14 шт

Демонтаж вентиля – 2 шт

Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диаметром 40 мм – 52 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм (подводка к радиаторам) 7 м трубопровода

Установка 8 секционных чугунных (алюминиевых) радиаторов – 14 рад – 15,68 кВт

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм – 2 шт

Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм – 2 шт

Штукатурные, отделочные и облицовочные работы

Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором – 26 м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм – 12 м2

Огрунтовка и сплошное выравнивание  штукатурки потолков гипсовым раствором при толщине намета до 8 мм (пом.№2;4;6;9) -37,8 м2

Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе – 305 кг

Сплошное выравнивание штукатурки потолков «финишной» шпаклевкой при толщине намета до 3 мм – 37,8 м2

Сухие смеси: шпаклевки для «финишной» отделки поверхностей на клеевой основе – 143 кг

Улучшенная окраска потолков белилами по конструкции, подготовленным по окрасу – 37,8 м2 окрашиваемой поверхности

Устройство подвесных потолков из минерального волокна класса «стандарт» толщиной 14 мм на каркасе – 67,7 м2

Подвесной потолок из минерального волокна класса «стандарт» t 14 мм в комплекте – 67,7 м2

Огрунтовка и сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов гипсовым раствором при толщине намета до 5 мм (пом.№1;3;8, откосы) – 161 м2

Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе – 1 300 кг

Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов «финишной» шпаклевкой при толщине намета до 3 мм с ошкуриванием – 161 м2

Сухие смеси: шпаклевки для «финишной» отделки поверхностей на клеевой основе – 608 кг

Огрунтовка стен и откосов под окраску водоэмульсионными составами с земли и лесов – 161 м2

Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацентными водоэмульсионными составами с добавлением колеров – 161 м2 окрашиваемой поверхности

Насечка поверхности стен под облицовку керамической плиткой (пом.№9;10) – 50 м2 оштукатуриваемой поверхности

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (пом.№9;10) – 50м2 облицовки

Разборка облицовки стен и перегородок из пластиковых панелей (пом.№2; 4-7) – 155 м2

Насечка поверхности стен под облицовку керамическими плитками – 155 м2 оштукатуриваемой поверхности

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (пом.№2; 4-7) – 155 м2 облицовки

Полы

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов – 131,4 м

Разборка покрытия полов из линолеума и релина – 105,5 м2

Устройство выравнивающих стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 – 105,5 м2

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат (пом.№3) – 13,1 м2 покрытия

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 – 15,1 м плинтусов

Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях -92,4 м2 покрытия

Устройство плинтусов из плиток керамических -116,3 м плинтусов

Фасад

Обетонирование бетонной площадки крыльца с устройством опалубки (1,5 м *2 м) – 1,8 м3

Устройство 3-х бетонных ступней шириной 1 м и бетонного пандуса шириной 1 м – 0,7 м3

Демонтаж козырков 0,7 м*2,0 м     к1мат=0;   -1,4 м2 горизонтальной проекции

Устройство односкатного кровельного покрытия навеса крыльца из профилированного оцинкованного листа – 4,1 м2 кровли

Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 -4,1 м2

Разборка разрушенных и просевших цементобетонных покрытий отмостки толщиной слоя 60 мм, шириной 600 мм. (51,8 м*0,6м*0,06м) -1,86 м3 конструкции

Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовки под бетонную отмостку толщиной слоя 100 мм, шириной 600 мм, длиной 51,8 м  - 3,1 м3 подстилающего слоя

Устройство бетонной отмостки толщиной слоя 100мм, шириной 600 мм по щебеночному основанию – 3,1 м3

Облицовка стен фасада и цоколя металлическим «сайдингом» с креплением на при стенный   металлический  каркас – 175 м2

Стеновые панели металлический «сайдинг» «корабельная доска» - 175 м2

Планка начальная «сайдинга» 10*20*3000 – 18 шт

Планка заверяющая 65*3000 – 18 шт

Планка стыковочная 60*3000 – 18 шт

Планка угла наружного 75*75*3000 – 5 шт

Планка угла наружного 50*50*3000 (цоколь) – 18 шт

Планка угла внутреннего 50*50*3000 (цок.) – 18 шт

Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм – 47,7 м

Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали – 15,3 м

Наружный водопровод

Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,4 м3 глубиной 1,8-2 м – 520 м3 грунта

Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы – 40 м2 спланированной поверхности

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм глубиной 1,90 м – 0,2 км трубопровода

Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50*2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 – 200 м

Устройство 3-х круглых колодцев ф-800 мм из сборного железобетона глубиной 1,9 м с бетонированием днища, покрытием и установкой люков  - 2,9 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Установка гидрантов пожарных – 1 шт

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм- 3 шт

Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1Мпа, Dy 32 мм – 3 шт

Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с – 516 м3 грунта

Наружная канализация

Траншее глубиной 1,9 м=8 м и котлован под выгребную яму – 2,5м*3м*3 м глубиной 2,2 м – 38,4

Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 основания – 0,3 м3 основания

Укладка трубопроводов из поливинилхлоридных труб сливной канализации диаметром 100 мм глубиной 1,8-1,9 м с вводом в выгребную яму – 0,0085 км трубопровода

Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100*2,2мм – 8,5 м

Устройство щебеночного основания под днище выгребной ямы толщиной слоя 100 мм – 0,3 м3 основания

Устройство круглых сборных железобетонных колодцев сливной канализации диаметром 2 м глубиной 2,1 м в сухих грунтах с устройством бетонного днища толщиной 100 мм и покрытием ж/б плитой с люком – 2,3 м3 конструкци1 колодцев

Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 – 1 комплект

Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен выгребной ямы битумом в 2 слоя – 13,2 м2 поверхности

Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м – 31 м3 грунта

Наружный туалет

Разборка покрытий кровли из листовой стали – 4,5 м2 кровли

Разборка деревянных элементов конструкций крыш – стропила со стойками и подкосами из досок – 4,5 м2 кровли

Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях кирпичных – 4,5 м2 перекрытий

Разборка кладки стен простых из кирпича – 1,2 м3 кладки

Разборка фундаментов бетонных монолитных – 0,7 м3

Разработка грунта на  глубину до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены с обратной засыпкой – 0,7 м3 грунта

Устройство ленточных фундаментов бетонных шириной 300 мм, высотой 500 мм (2-е пом.) – 0,8 м3

Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых в 1 кирпич высотой 2,4 м на цементном растворе – 2,35 м3 кладки

Установка деревянных антиисептированных балок – 50*200мм, стоек – 50*120 мм, стропил – 50*100 мм – 0,11 м3 древесины в конструкции

Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлчерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством – 6,4 м2 кровли

Установка окрашенных дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 – 2м*0,7м – 1,4 м2 проемов

Полотно глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 – 1,4 м2

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни – 1 шт

Устройство подстилающего слоя щебеночного под бетонные полы – 2,25 м2

Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (60мм) – 2,25 м2 покрытия

Благоустройство территории

Демонтаж ограды металлической из сетки, натянутой на уголки по металлическим столбам, без цоколя, высота 1,2 м  к1мат=0;  - 90 м

Копание в ручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов – 38 шт   - 0,8 м3 грунта

Монтаж опорных стоек для звеньев ограждения высотой 1,5 м с заглублением на 0,5 м из стальных труб Dн=76 мм (38 шт по 2 м) – 0,44 m конструкций

Обетонирование оснований стоек из стальных труб – 0,3 м3

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Dн 76 мм, толщина стенки 3,2 мм – 76 м

Монтаж решетчатых ограждений -85,7 м. высота 1,50м, ворот 1,50м*3м и калитки 1,50м*1м из окрашенных 3-х прожилин из стальных квадратов 20мм*20мм; стоек высотой 1,2м и стального прута ф-8мм, по готовым опорам – 2,39 m конструкций

Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8мм – 0,071 m

Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм (прим квадр.14мм) – 1,454 m

Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=20-22мм (прим.квдрат 20 мм) – 0,864 m

Срезка недобора грунта 2 группы в выемках толщиной слоя 150мм -74,25 м3 грунта недобора

Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную – 495 м2 спланированной площади

Уплотнение грунта щебнем – 495 м2 площади уплотнения

Устройство песчанного подстилающего слоя толщиной 100мм с уплотнением трамбовками – 49,5 м3 подстилающего слоя

Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором – 495 м2 покрытия

Брусчатка цветная 495 м2

Установка бетонных бортовых камней вокруг 2-х цветников 12м*2м сечением 150*300 мм с о бетонированием оснований – 56 м бортового камня

Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 – 2,52 м3

Капитальный ремонт проводится согласно прилагаемой проектно-сметной документации.