Приложение 1

# Техническая спецификация закупаемых работ

«Капитальный ремонт ограждения территории ГККП «Каргалинской центральной районной больницы в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области »

На основании Постановления Правительства РК 29 XII 2012ж №1772 и согласно плана мероприятий по проведению подготовительной работы и созданию условий, необходимых для реализации Программы занятости 2020 в Актюбинской области в 2013 году обязательное требование предоставления до пятидесяти процентов создаваемых рабочих мест участникам Программы, проживающим в населенном пункте, где реализуется инфраструктурный проект (по направлениям центров занятости населения).

Создание 9 рабочих мест. В том числе 5 из числа  жителей  селе Бадамша.

Демонтажные работы ограждений: (Лицевая часть)

Разборка кладки кирпичных опор ограждения высотой 2,0 м. сечением 500х500 мм. (105 опор).  52,5 м3 кладки.

Разборка деревянных штакетных заборов высотой 1,9 м .  475 м2 забора

Монтажные  работы:  планировка  площадей в грунтах 3 группы механизированным способом к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25  500 м2 спланированной площади.

Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под бетонные фундаменты ограждения опор) к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;  49м3 грунта.

Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом (разравнивание излишнего грунта) к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;         250м2 спланированной площади.

Устройство ленточных фундаментов бетонных глубиной заложения – 0,3 м., общей высотой 500 мм., шириной ограждение 200 мм. (250м) и под кирпичные опоры 400х400 мм. (105 опор) к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;  27,29м3.

Кладка армированных столбцов- опор ограждения сечением 380х380 мм. Высотой 1,80 м. (105 шт)  27,29м3 кладки.

Кирпич керамический пустотельный утольщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-150  1000 шт.

Расшифка швов кладки из кирпича к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;  287м2 стен (без вычета проемов).

Монтаж ограждений из решетчатых металлических звеньев, шириной 2,50 м., высотой 1,70м., из стального прута ф-14, 18 мм. (250м.), по кирпичным опорам ограждения к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;  7,018 т конструкций

Сварная  решетка ограждения. 7,018 т

Монтаж металлических решетчатых ворот (4мх1,7=2 шт.) и калиток (1,0мх1,7м=2 шт.) к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;  0,379 т конструкций

Металлические решетчатые конструкции ворот и калиток. 0,379 m

Скобяные изделия для двухпольных ворот. 2 комплект

Скобяные изделия для двухпольных калиток. 2 комплект

Засыпа вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;  28 м3 грунта

Окраска маслянными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград. 425 м2

Транспортные расходы.

Перевозка грузов на 111-115 км, 1 класс груза. 46 m

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (строительный мусор). 110.44 m

Демонтажные работы ограждений: (задняя часть) Разборка кладки кирпичных опор ограждения высотой 2,0 м. сечением 500х500 мм. (79 опор).  39,5 м3 кладки.

Демонтаж опор ограждени из стальных труб ф76 мм., высотой 1,80 м. (1,80м+0,5м=20 опор) к1мат=0;  0,327 т конструкций

Разборка деревянных штакетных заборов высотой 1,9 м  372,4м2 забора

Разборка деревянных штакетных заборов высотой 1,80 м . (49,4мх1,8)  88,9 м2 забора

Монтажные  работы:  планировка  площадей в грунтах 3 группы механизированным способом.  525,68 м2 спланированной площади.

Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 .  37,4м3 грунта.

Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом (разравнивание излишнего грунта) . 262,84 м2 спланированной площади.

Устройство ленточных фундаментов бетонных глубиной заложения      – 0,3 м., общей высотой 500 мм., шириной ограждение 200 мм. И под кирпичные опоры 400х400 мм. (262,84 м.) . 29,96 м3

Кладка прямоугольных армированных столбцов- опор ограждения сечением 380х380 мм. Высотой 1,80 м. (92 шт.). 23,91 м3 кладки.

Кирпич керамический пустотельный утольщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-150  1000 шт.

Расшифка швов кладки из кирпича.  251,7м2 стен (без вычета проемов)

Монтаж звеньев ограждения шириной 2,50м., высотой 1,70 м. по кирпичным опорам.  6,408 т  конструкций

Металлические окрашенные решетчатые конструкции ограждения. 6,408 m

Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5м.  17 м3 грунта

Транспортные расходы.

Перевозка грузов на 111-115 км, 1 класс груза. 44,8  m

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (строительный мусор). 85,03 m

Капитальный ремонт проводится согласно прилагаемой проектно-сметной документации.